| Индикатор бортовой 2 LiPo | НАЗНАЧЕНИЕ Данный индикатор предназначен для контроля степени заряда ходовой литий-полимерной батареи, состоящей из двух (или трех) элементов. При напряжении на батарее, соответствующем более 3,1 В/элемент, индикатор светится зеленым цветом, ниже указанного порога - красным. При переключении индикатора на красный цвет, батарея еще обладает остаточной емкостью, достаточной для посадки модели. Применение в устройстве ультраярких светодиодов позволяет контролировать состояние заряда ходовой батареи в процессе полета модели. СХЕМА И ДЕТАЛИ Схема индикатора приведена на рис.1. В ней использованы следующие детали : Конденсатор С1 1 мкФ, Y5V, 16 В, размер 0603 ; Микросхема DA1 - TL431AIM, корпус SO-8 ; Светодиод AL1 3 мм плоский ультраяркий красный; Светодиод AL2 3 мм плоский ультраяркий зеленый; Транзистор VT1 - BС847 корпус SOT-23 ; Резистор R1 8,87 кОм , точность 1%, размер 0805 ; Резистор R2 6,19 кОм , точность 1%, размер 0805 ; Резистор R3 1 кОм , точность 5%, размер 0805 ; Резистор R4 3,3 кОм, точность 5%, размер 0805 ; Резистор R5 1 кОм, точность 5%, размер 0805 ; Резистор R6 560 Ом, точность 5%, размер 0805 ; Плата выполнена из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1 мм и имеет размеры 20,0 х 9,0 мм. Поверхность платы вне контактных площадок покрыта защитным лаком. Расположение деталей на плате показано на рис.2 |
| --- | --- |
| набор деталей и комплектующих для самостоятельной сборки |  |
| Рис.1 – Схема принципиальная |  |
| Рис.2 – Схема сборки |  |
| ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ Со средней точки делителя, собранного на резисторах R1 и R2, напряжение подается на управляющий вывод стабилизатора TL431 и сравнивается со значением его внутреннего опорного напряжения (2,5В). Если напряжение делителя выше опорного, то стабилизатор «пробивается» и запирает транзистор VT1. Ток при этом течет через зеленый светодиод AL2. Как только напряжение на аккумуляторе падает до критического значения и напряжение на делителе становится ниже опорного, стабилизатор «отключается», тем самым открывая транзистор VT1. При этом падение напряжения на переходе транзистора составляет примерно 0,2 В, что в сумме с падением напряжения на светодиоде с кристаллом красного свечения (2,0 В) составит 2,2 В. Поскольку падение напряжения на кристалле светодиода зеленого свечения составляет 2,8 В, то ток начинает протекать по пути наименьшего сопротивления через переход транзистора и зажигая красный светодиод. Зеленый светодиод при этом гаснет. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ И РЕГУЛИРОВКЕ Для сборки Вам потребуется спирто-канифольный флюс. Припой следует применять легкоплавкий с флюсом, диаметром 0,6…0,8 мм. Из инструментов нужны : пинцет с острыми губками и паяльник мощностью 6-25 Вт с жалом, заточенным пирамидкой, желательно использовать паяльную станцию с возможностью регулировки температуры пайки. Также желательно использовать лупу с подсветкой. Рекомендуемая последовательность установки деталей: резисторы, конденсатор, транзистор, микросхема, светодиоды. Собранную плату следует промыть в изопропиловом спирте для удаления остатков флюса. К контактным площадкам, обозначенным знаками “+” и “-” следует подпаять провода и затянуть плату в термоусадочную трубку. Правильно собранное устройство в настройке не нуждается. |